## Slide 1: Ccna(200-301) ospf link state protocol

## Slide 2
Routing
Static route
Dynamic route
EGP
IGP
BGP protocol(định tuyến giữa những AS)
RIP, OSPF, EIGRP protocol(định tuyến trong cùng một cái AS)

## Slide 3: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN(OSPF)
1. Khảo sát hoạt động của OSPF gồm 4 bước:
Bước 1: bầu Router-id Bước 2: thiết lập quan hệ láng giềng Bước 3: xây dựng bảng LSDP(Link State Database) Bước 4: thiết lập bảng định tuyến

## Slide 4
Bước 1 : Bầu chọn Router-ID
- Tất cả các Router đều bầu ra một Router-ID - Một Router-ID mang cấu trúc của địa chỉ IP - Các interface nào mà đang Active => bắt đầu so sánh IP của các interface đó ai có IP cao nhất người đó sẽ làm Router id - Đầu tiên ưu tiên IP loopback trước VD nếu R1 có ip loopback thì chọn R1 làm Router-ID -Router-ID được phép đặt tinh VD: R1 = 1.1.1.1
R2
R4
R1
R5
R3

## Slide 5
Bước 2: thiết lập các quan hệ láng giềng - Sau khi bầu Router-ID rồi các con Router gữi ra khỏi cổng của nó một gói tin Hello. Trong gói tin Hello mục đích của là tìm kiếm, thiết lập, duy trì thông tin láng giềng
R2
R4
R1
R5
R3

## Slide 6
Trong gói tin Hello gồm những thông số:
Hello
Area-ID (neibor phải giống nhau)
IP subnet/ subnet mask
Hello timer-dead timer
Authentication
Stub
OSPF là kiến trúc đa vung mỗi một vung có một chỉ số để định danh cho vung đó. Chỉ số để định danh cho vung gọi là Are-ID. Mục đích để giảm thiểu số lượng bản đồ mạng của Router
Trên hai đầu đường link của hai con router VD router R3, R5 phải cùng subnet mask
Hello timer là khoảng thời gian Router gữi ra gói tin hello mặc định là 10s như vậy sau 10 s gửi hello 1 lần. Deadtimer là 40s
Là những xác thực trong OSPF chừng nào thỏa mãn xác thực thì mới có thể thiết lập neibor
Một vung đặt biệt trong OSPF như ngõ cụt

## Slide 7
Bước 3: xây dựng bảng LSDB khi mà các con Router thiết lập quan hệ láng giềng rồi thì tùy thuộc môi trường của nó thì nó những quan hệ khác nhau. Với môi trường đầu tiên, môi trường Point-to-Point - Đối với môi trường P2P là quan hệ Full/-, ở trạng thai Full/- các thông tin định tuyến giữa các Router gữi qua lại - Những gói tin LSU gữi qua link state
Update…, link state update, trong gói tin LSU chứa gói tin LSA . Sau khi gữi một hồi các con Router có đầy đủ LSU nó sẽ thiết lập bảng LSDB
R1
R2
S0/0
S0/1

## Slide 8
Đối với môi trường thứ 2 : môi trường multiple -Đối với môi trường multi Access này thì mối quan hệ của nó thì rất phức tạp VD: R1 phải thiết lập R2, R3, R4, một con phải thiết lập các con còn lại các con còn lại vẫn thế R2 phải thiết lập quan hệ neibor R1,R3,R4…
=>Số lượng quản lý quan hệ láng giềng rất nhiều , rất phức tạp Giải pháp:bầu một con Router làm DR(Designated Router), một con BDR(Backup Designated Router) trong sơ đồ này ta lấy R1 làm DR , Router R2 làm BDR
Trong các interface của OSPF có giá trị Priority Router nào có Priority cao nhất làm DR, cao nhì là BDR các con Router còn lại làm DR others, mặc định các cổng có priority = 1
Bước 4: thiết lập bảng định tuyến
SW
R1
R3
R4
R2